## Slide 1
La production d’énergie électrique
Énergie 2

## Slide 2: La production d’énergie électrique
Énergie rayonnante
Énergie électrique
Une des transformations les plus importantes dans le monde moderne est la production d’énergie électrique.
Il y a plusieurs façons d’effectuer cette transformation.
Puisqu’il est difficile d’utiliser la petite quantité d’énergie électrique naturelle, on doit la produire nous-mêmes.
Énergie géothermique
Énergie thermique
Énergie cinétique
Énergie éolienne
Énergie chimique
Énergie nucléaire

## Slide 3: Qu’est-ce que c’est l’énergie électrique?
Une conducteur est un matériel qui permet facilement le transfère d’ électrons, comme un fil en métal.
En termes simples, l’énergie électrique est la circulation d’électron énergisés à travers un conducteur.
Il y a plusieurs façons de faire circuler les électrons et de leur donner de l’énergie.
Les électrons circulent seulement s’ils sont dans un circuit fermé.
électron
protons
neutron

## Slide 4: La video “L’énergie électrique” de Hydro - Québec

## Slide 5: Comment est-ce qu’une turbine produit de l’énergie électrique?
En termes simples, les aimants placés près d’un conducteur et mis en mouvement peuvent provoquer le mouvement des électrons dans le conducteur et, donc, créer un courant électrique.

## Slide 6: La rotation d’une turbine
Souvent, pour produire de l’énergie électrique, on fait tourner une turbine.
Ceci peut être accompli par de divers moyens, comme avec le mouvement de l’eau montré dans l’image ci-contre.
A Générateur
1 – Stator
2 – Rotors réglables
B Turbine
3 – Vannes
4 – Pales turbine
5 – Flux d'eau
6 – Axe de rotation
Turbine hydraulique couplée à un générateur électrique

## Slide 7: Comment faire tourner la turbine
Forcer l’eau tombant de tourner la turbine
Cette méthode est la plus commune en Colombie-Britannique.
A – réservoir
B – centrale électrique,
C – turbine
D – générateur
E – vanne,
F – conduite forcée
G – lignes haute tension
H – rivière

## Slide 8: Comment faire tourner la turbine
Faire bouillir de l’eau et forcer la vapeur de tourner la turbine.
Schéma de principe d'une centrale nucléaire de réacteur a eau bouillante
Brûler des combustibles fossiles (souvent le charbon)
Brûler de la biomasse
Utiliser la chaleur géothermique
Des réactions nucléaire, comme dans l’image ci-contre
Il y a plusieurs façons de faire bouillir l’eau,

## Slide 9: Comment faire tourner la turbine
Faire tourner la turbine avec du vent.
Une seule éolienne produit peu d'électricité - c'est pourquoi on installe généralement plusieurs éoliennes à un même endroit pour former un parc éolien.
Schéma d’une éolienne

## Slide 10: D’autres moyens de faire circuler des électrons énergisés
Les cellules photovoltaïques où les électrons dans le silicium (un semi-conducteur) sont excités et forcés à circuler
Des réactions chimiques où les électrons d’une réaction chimique accumulent dans une région et sont forcés à circuler
Un bus électrique à Shanghai

## Slide 11: Quel est le meilleur moyen de produire l’énergie électrique?
une ressource qui est détruite lors de son utilisation et/ou qui se renouvelle plus lentement que la vitesse avec laquelle on l'utilise.
Le choix d'un système de production d'électricité dépend principalement de la disponibilité des ressources énergétiques.
Certaines sources d’énergie sont renouvelables, d’autres sont non-renouvelables.
une ressources qui n'est pas détruite lors de son utilisation et/ou qui possède la capacité de se renouveler naturellement au moins à la même vitesse qu'elle est utilisée.

## Slide 12: Récapitulons!
Les humains crée de l’énergie électrique utilisable en transformant d’autres types d’énergie en énergie électrique.
Souvent c’est avec la rotation d’une turbine.
Combusiton des combustibles fossiles ou de la biomasse,
chimique → thermique → cinétique → électrique
Le mouvement d’eau,
gravitationnelle → cinétique → électrique
Le mouvement du vent,
éolienne → cinétique → électrique
Une reaction nucléaire,
nucléaire → thermique → cinétique → électrique
L’energie geothermique,
geothermique (thermique) → cinétique → électrique
D’autres fois c’est avec des reactions chimiques,
Les panneaux photovoltaïques,
rayonnante → chimique → électrique
Les piles,
chimiques → électrique